Aufgabenblatt 3 			PEG Vorlesung	WS02/03

- Wie groß ist die Kapazität des Kondensators in einer Reihenschaltung von R und C (R=100 ( und C=? (F)? Bekannt ist die Phasenverschiebung. Die Spannung eilt dem Strom bei einer Frequenz von 1kHz um 45( nach.

- Die Reihenschaltung einer Spule mit einem ohmschen Widerstand von 500 ( ergibt eine Phasenverschiebung von 40( zwischen Strom und Spannung. Der Strom beträgt 25mA. Wie groß ist die Spannung die an der Reihenschaltung anliegt?

- Für eine Reihenschaltung aus R=31,8( , L=253,6µH, und C=1µF ist für den Frequenzbereich von 1000-25000 Hz die Abhängigkeit von R, XL, XC, X, Z und des Phasenwinkels ( von der Frequenz grafisch darzustellen (unter Nutzung von Excel). Diskutieren Sie die Kurven.

- Für die angegebene Schaltung sind die komplexen Scheinwiderstände (Z1 ,Z2 und Z3), die komplexen Stromstärken (I, I1 und I2) und komplexen Spannungen (U1 und U2) für die Gesamtschaltung zu berechnen und in einem Zeigerdiagramm darzustellen. Beachten Sie die Phasenlage der Spannung U.

- Berechnen Sie die Impedanz Z für die angegebene Schaltung zwischen den Knotenpunkten A und B. Bestimmen Sie den Gesamtstrom, alle Teilströme und Spannungen und stellen Sie die Ergebnisse in einem Zeigerdiagramm dar.

# Text boxes

Z1

Z2

Z3

U2

U1

I1

I2

I3

U

B

A

Z4

Z3

Z2

Z1