Aufgabenblatt 4 			PEG Vorlesung	WS02/03

- Ein entladener Kondensator mit einer Kapazität C=10µF wird über einen Widerstand von R1=100( an eine Spannungsquelle mit dem dargestellten Spannungsverlauf zum Zeitpunkt T=0 angeschlossen. Bestimmen Sie die Spannung am Kondensator zum Zeitpunkt T1 und zum Zeitpunkt T2 in Volt.

- Ein entladener Kondensator mit einer Kapazität C=10µF wird für 1ms über einen Widerstand von R1=10( und eine Diode mit einer Flussspannung von 0,7V an eine Spannungsquelle von 10V angeschlossen und danach durch den Schalter mit dem R2=1000( verbunden. Wie groß ist die Spannung am Kondensator zum Zeitpunkt der Verbindung mit R2 und 10ms später?

- Berechnen Sie unter Nutzung von Excel die Phasenverschiebung ( der Spannung UA bezogen auf die Spannung UE und das Verhältnis UA/UE für ein Tiefpassfilter (RC-Glied) auf Basis eines R=30,61( und C=100nF. Stellen sie die Abhängigkeit ( und UA/UE als Funktion der Frequenz im Bereich von 1kHz bis 151kHz dar. Bestimmen Sie die Grenzfrequenz des Filters.

- Berechnen Sie unter Nutzung von Excel die Phasenverschiebung ( der Spannung UA bezogen auf die Spannung UE und das Verhältnis UA/UE für ein Hochpassfilter (CR-Glied) auf Basis eines R=22,74( und C=100nF. Stellen sie die Abhängigkeit ( und UA/UE als Funktion der Frequenz im Bereich von 1kHz bis 151kHz dar. Bestimmen Sie die Grenzfrequenz des Filters.

- Wie groß muss in der angegebenen Schaltung die Kapazität des Kondensators gewählt werden, um eine Spannung an R2 größer 9V zu garantieren? Die Eingangsspannung UE ist eine sinusförmige Spannung mit einer Amplitude von 12V und einer Frequenz von 50Hz. Die Diode hat eine Flussspannung von 0,7V, R1=0 ( und R2=500 (.

# Text boxes

T1=1ms

T2=0,25ms

U

Zeit