Aufgabenblatt 5 			PEG Vorlesung	WS02/03

- Berechnen sie den Wert von RV. Für den Fall das der Strom durch den Lastwiderstand RL gleich null ist (RL=(() und über die Z-Diode der maximal zulässige Strom fließt. Wie klein kann der Widerstandswert für RL werden, damit die Zehnerdiode die Spannung bei dem berechneten Wert für RV noch stabilisiert?

Gegeben: 	U=8V, UZ=5V,

Izmax=100mA,  	Izmin=5mA

- Erläutern Sie die Funktion der Schaltung und der einzelnen Bauelemente. Berechnen Sie die Widerstandswerte der Bauelemente für den im Kennlinienfeld  festgelegten Arbeitspunkt mit (Iq=2*IB, UBE-AP=0,75 V, IB-AP=30µA, IC-AP=4mA, UCE-AP=5V und UB=10V). Welche Funktion haben die Elemente CE und CA? Welche Werte werden auf den dargestellten Amperemetern und Voltmetern (DC-Messbereich – Gleichspannung bzw. -strom) bei Û~=10mV, U==3V und Vu=100 ablesbar sein? Stellen Sie den qualitativen Zeitverlauf der Spannungen an den Knotenpunkten A, B, C und D unter Berücksichtigung von AC- und DC-Spannungen dar.

- Ermitteln Sie aus dem angegebenen Diagramm die Betriebsspannung UB und den Wert für RC. Berechnen Sie die Eingangsspannung UE für den Arbeitspunkt 1 und 2 bei RV=86k( und UBE=0.7V. Wie groß ist UT , UA und URC am AP1 und am AP2?

- Berechnen Sie für die Arbeitspunkte 1 und 2 jeweils die Verlustleistung am Transistor und am  Widerstand RC. Welche Feststellung hinsichtlich der Leistungen können Sie machen?

- Ermitteln Sie grafisch den Zeitverlauf der Spannung UCE für die drei angegebenen Arbeitspunkte bei einer Änderung des Basisstromes entsprechend der Beziehung iB=30µA+10µA*sin((t) für (t=0...2(. Wie groß ist der Kollektorwiderstand für die Widerstandsgerade durch den Punkt 3?

# Text boxes

IB in µA

20

40

60

10

30

50

70

12

8

UCE

IB=30µA

IB=70µA

IB=10µA

IC

8mA

12V

1

2

3

0

0,5(

(

1,5(

2(

t

t

t

UCE

1

2

3

6

4

2

10

UCE in V

2

4

6

8

IC

in

mA

AP1

AP2