Aufgabenblatt 7 		  	PEG Vorlesung	WS02/03

- Die Gattersignallaufzeit der Inverter beträgt 2ns und des EXOR-Gatters 6 ns. Für die abgebildete Schaltung sind die Spannungsverläufe an den Knotenpunkten A2 und A3 in Abhängigkeit vom dargestellten Eingangssignal A1 in das Diagramm einzutragen.

- Ein Logikgatter der HCT-Familie wird mit seinem Eingang an den Ausgang eines Std-TTL-Gatters angeschlossen. Wie groß ist der statische Störabstand in Volt für ein Low-Pegel und ein High-Pegel am Ausgang des TTL-Gatters? Schraffieren Sie die entsprechenden Bereiche im Diagramm. Wie verändert sich die Situation, wenn der Eingang eines Std-TTL Gatters an den Ausgang eines HCT-Gatters angeschlossen wird?

Pegel der Schaltkreisfamilien:	HCT	UIL=0,8 V	Std-TTL 	UIL=0,8 V							UIH=2,0 V			UIH=2,0 V

UOL=0,4 V			UOL=0,4 V

UOH=3,5 V			UOH=2,4 V

- Vervollständigen Sie die Wahrheitstabelle (0-low;1-high;X-hochohmig) für die nachfolgende Schaltung. Welche Logikfunktion wird durch die Transistorschaltung realisiert?

| C | B | A | /A | /C | X | Y | K | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Die abgebildete Schaltung arbeitet fehlerhaft. Messtechnisch wurde eine Tabelle der Verknüpfungen aufgenommen. Bestimmen Sie welche Logikglieder nicht oder fehlerhaft funktionieren.

- Zeichnen Sie die Abhängigkeit für Q und /Q von X1 und X2 in das Diagramm ein. Welcher Flip-Flop-Typ wird durch die folgende Transistorschaltung realisiert?

# Text boxes

| A | B | C | D | E | F | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

/QX1

X2

Q

X1

Zeit

/Q

Q

X2

X1

1

0

1

0

1

0

1

0