# Entropiekodierung

|  | Formeln - Wahrscheinlichkeit für x X - Menge der möglichen Ereignisse (Zeichen) mit ihren dazugehörigen Wahrscheinlichkeiten Anzahl der Ereignisse (Zeichen) in X - Shannon information content (in Bit); ; gibt an wie viel Information ein bestimmtes Ereignis (Zeichen) hat. Daher ist h(x) die optimale Codelänge für x. -Entropie; Informationsgehalt für eine bestimmte Menge Bitlänge pro Zeichen ohne Fehler mit Bitlänge pro Zeichen mit Fehler |
| --- | --- |
| Source Coding Theorem für eine gegebene Fehlerquote und ein beliebiges aber festes gilt: Es existiert ein so das für alle gilt: => mit eine N-Elementige Kette von Werten aus X => jede Komprimierung die auf weniger als N*H(X) Bits komprimiert ist verlustbehaftet! |  |
| Symbolcodes | Kraft-McMillan-Ungleichung Jeder Code hat ein Gewicht von wobei die Länge des Codewortes ist. Damit ein (Präfix-) Symbolcode eindeutig ist muss gelten: |
| Huffman coding: repräsentiert zunächst alle möglichen Zeichen als einfache Bäume, die nur aus einem Blatt bestehen. Der Knoten jedes dieser Bäume enthält außerdem den Wahrscheinlichkeitswert für das entsprechende Zeichen. fasse solange die zwei Teilbäume mit den geringsten Wahrscheinlichkeiten zusammen bis nur noch ein Baum existiert. Bei jedem Zusammenfassen erhält die neu Wurzel den Wert der der Summe der Teilbäume entspricht. das Ergebnis ist ein Binärbaum mit nahezu optimaler Codelänge | Probleme bei Huffman coding: Code mitspeichern oder suboptimalen statischen Code verwenden betrachtet nur einzelne Zeichen, nicht die Wahrscheinlichkeit von Zeichenpaaren verwendet immer n ganze Bits pro Zeichen ( h(x) muss nicht ganzzahlig sein |
| Arithmetic Coding: bildet jede Eingabe auf eine Zahl im Intervall ab. benötigt besonderes Steuerzeichen um das Ende des kodierten Textes zu signalisieren Kodierung: partioniere Intervall entsprechend der Wahrscheinlichkeit der möglichen Zeichen Wähle das Teilintervall in dem nächstes Eingabezeichen liegt. wiederhole Schritt 1-2 für jedes weitere Zeichen Dekodierung: partioniere Intervall entsprechend der Wahrscheinlichkeit der möglichen Zeichen Wähle das Teilintervall in dem das Codewort liegt. schreibe das den Teilintervall entsprechende Zeichen wiederhole Schritt 1-3 bis das EOF-Zeichen gelesen wurde | Probleme bei Arithmetic Coding: benötigt immer ein Wahrscheinlichkeitsmodel Qualität vom verwendeten Model abhängig Probleme bei der Implementierung: Floating Zahlen haben nur beschränkte Genauigkeit. |

| Wörterbuchtechniken Statische Verfahren: festen Wörterbuch (Grundzeichen + häufige Zeichenpaare) einfach + wenig effizient Semiadaptive Verfahren erzeugen zu jeder Eingabe optimales Wörterbuch muss aber Wörterbuch mit Daten speichern Entscheidung welche Phrasen im Wörterbuch auftreten kompliziert Adaptive Verfahren beginnen mit leerem/kleinem Wörterbuch erweitern Wörterbuch erst beim auftreten einer Phrase =>müssen Wörterbuch nicht speichern können u.U. auch Phrasen aus Wörterbuch wieder entfernen |  |
| --- | --- |
| LZ77 vergleiche die nächsten zu kodierenden Zeichen (Look-Ahead-Buffer) mit bereits kodierten Zeichen (Search-Buffer) um die längste Übereinstimmung zu finden. speichere Entfernung zur Übereinstimmung und deren Länge, sowie das nächste zu kodierende Zeichen beachte das auch die Zeichen im Look-Ahead-Buffer zum Search-Buffer gzip, png | Variationen zu LZ77: unbeschränkter Search-Buffer (LZR) kurze Übereinstimmungen als Klartext speichern (LZSS) Teilstrings aus Search-Buffer zwischenspeichern (Kodiergeschwindigkeit) (LZSS) Offset-Wert-Länge dynamisch verkürzen (LZB) Länge-Wert-Länge dynamisch verkürzen (LZB) Token mit Huffman-Code komprimieren (LZH) |
| LZ78 verwendet separates Wörterbuch, zu beginn leer finde längste Übereinstimmung zwischen nächsten zu kodierenden Zeichen und Wörterbuch speichere Indexnummer des Wörterbucheintrages und das erste Zeichen nach der Übereinstimmung (Folgezeichen) nimm Übereinstimmung + Zeichen als neuen Wörterbucheintrag auf speichere die Indexnummer nur mit soviel Bits das der höchste momentane Index gespeichert werden könnte compress, gif | Variationen zu LZ78: Wörterbuch begrenzen, wenn voll komplett löschen Wörterbuch begrenzen, wenn voll statisch weiterverwenden Folgezeichen nicht explizit speichern (LZW, patentiert) variable Bitlänge für Token verwenden (LZC) Wörterbuch begrenzen, wenn voll statisch weiterverwenden bis Komprimierungsrate spürbar absinkt, dann löschen (LZC) |